# COMENCEMOS

Para poder entender como se manipulea un sistema  yale ,a esta altura deberán conocer muy bien todo el funcionamiento conjuntamente con todos los elementos que componen este tipo de cerraduras .Si no fuese el caso ,lo ideal seria que repasaran los  temas anteriores  ,  ya que de esta manera se le facilitaría muchísimo el aprendizaje .

1º opción  ganzúas

dientes

Las ganzúas en este tipo de aperturas arrojan un altísimo porcentaje de resultados positivos, es técnico y rápido.

Bien procedamos a conocer como se utiliza las ganzúas en este tipo de cerraduras,

Tomaremos la ganzúas  con dientes, qué sean cortos o largos dependerá del tipo de cilindro que estemos por abrir, esté deberá ser lo mas parejo con respecto a las cantidad de perno que  posea la cerradura, candado etc.

Acompañada de este necesitaremos la palanca ,pieza fundamental para este proceso, bien    ,tomaremos dicha palanca y la apoyaremos en la parte superior del ojo de llave como muestra el diagrama

palanca

Posteriormente ingresaremos la ganzúa como si fuese una llave la llevaremos hasta la parte interna del mismo ojo de llave hasta que nos realice tope, la palanca de empuje deberá ser levantada con un dedo siempre deberá estar a modo de presión ,pero recuerden que esta  fuerza deberá estar orientada para el lado que habré como si tuviésemos la llave y quisiéramos abrir con ella.

entrada de ganzúa  palanca                                                                              entrada de ganzúas

Bien ahora solo nos resta comenzar a mover la ganzúa de adentro hacia fuera, este movimiento deberá ser veloz  y oscilante, lo que se busca es crear un movimiento directo de pernos, para aprovechar esa décimas de segundo que entren en combinación, tenemos preparado la presión de la palanca  la cual girara inevitablemente cuando esto suceda.

Realizaremos los mismos movimientos para sacar las dos vueltas a la cerraduras

2° opción   llaves

Este método fueron usados por los primeros cerrajeros, aunque esta practica  es usada actualmente, no es de mi agrado este estilo de trabajo, pero quiero  dejar que ustedes como profesionales opten su mejor y cómoda manera de trabajar, por eso les enseñare este estilo de aperturas.

Este sistema de trabajo consiste en  llevar un manojo de llaves yale (cuantas mas llaves sean mayores probabilidades  tendrán  de encontrar    la misma combinación) .

Las llaves deberán ser de idénticas formas que la cerradura  por abrir.

Si como se imaginan, comenzaremos a probar un por una  a este le aplicaremos movimientos oscilantes ,la llave  deberá salir e ingresar  continuamente ,estos movimientos deberán ser lo mas rápido posibles,al igual que lo aprendido anteriormente con las ganzúas. Cada vez que la llave este por salir o entrar deberemos realizar un movimiento rápido hacia la izquierda o derecha, según puerta a modo de apertura, esta cuando encuentre su combinación girara repentinamente.

3° opción  rotura de pernos

Este método de trabajo es  un 100% por 100% efectivo, no hay manera ni forma que no se pueda abrir  una cerradura  , pero dejo en claro que  el cilindro se romperá .

Bien comencemos ,tomaremos una mecha  para romper directamente las líneas de perno  con sus respectivos contrapernos ,el lugar que deberemos perforar será en la unión de los dos cilindros ,ver diagrama.

lineal a romper

romper  en línea  recta

Una vez que hallamos llegado hasta el ultimo perno, debemos chequear que  la zona este totalmente liberada, para

esto pasaremos varias veces el taladró ida y vuelta .USAR  GAFAS COMO PROTECCIÓN EN LOS OJOS.

Ahora Solo necesitamos girar el ojo de la cerradura con un simple destornillador

4° opción   rotura de cilindro

Siempre y cuando el largo del tambor nos lo permítales decir si el tambor sale de la puerta a una distancia considerable, tomaremos un caño del   mismo diámetro(o alguna llave de fuerza).lo introducimos dentro del mismo y con las dos manos haremos presión hacia abajo rompiendo el cilindro.

Romper hacia abajo

Ya con el cilindro roto, veremos todo el mecanismo de la cerradura a nuestro alcance, ahora nos queda retroceder el pasador ,esto se hará al igual que una cerradura común,.solo tenemos que levantar el puente y retroceder el pasador con la ayuda de un destornillador.

levantar el puente

5opción   zona superior

Este es unos de mis métodos favoritos, lo que haremos en este caso será entrar por la parte superior del cilindro

Entraremos por la zona superior

Para lograr esta apertura haremos uno o varios agujero en la chapa, nunca deberemos pasar mas de ahí, ósea que lo único que se rompe  será la caja por ende la cerradura quedara en perfectas condiciones.

Una vez que tengamos el sistema  a la vista ,lo que haremos será levantar el puente por ese agujerito con algún destornillador fino y con la ayuda de otro correremos el pasador, todo  esto lo haremos desde la zona superior del cilindro, dejó bien en claro que aquí no se rompe ni el cilindro ni la cerradura.

agujero realizado por mecha, en el mismo introducimos un alambre o destornillador y levantamos el puente