. Elementos que componen este tipo de cerraduras

pestillo

flejes

pasador

combinaciones(placas)

pilares

palanca pestillos

pasadores

A medidas que se valla familiarizando, con todos los modelos de cerraduras    , encontraran diferencias en  varios modelos con respectos a los pasadores en el interior de la cerradura.

Descubrirán que algunos traen un puente flotante(así se le llama a este tipo de pasador).,

otro en forma de u

Donde las placas estarán alojadas en el interior del mismo, el seguro   de este modelo será extraíble.

caso contrario sucederá con las otras cerraduras que existen .

los seguros del pasador ,será una misma pieza .

Para extraer el seguro del pasador del modelo llamado u, deberemos levantar con las manos todas las placas al mismo tiempo, girar la cerradura a modo que la misma quede mirando hacia abajo, ya en esta posición  deberemos subir bajar las placas con la manos, hasta que el seguro del pasador seda ,el cual se pueda sacar tranquilamente con una pinza de punta.

E n capítulos posteriores desarrollaremos a fondo este punto con respecto a las reparaciones.

ESQUEMA  DE LOS ELEMENTOS  MENCIONADOS

pestillo

nuez

pasador

frente cerradura

caja cerradura

ojo de llave

tornillo de sujeción                                          palanca

apoyo pilar

fleje

combinación

apoyo diente de llave

# Pilares  de combinación                                         túnel de seguro/ pasador

pestillo

nuez

fleje de nuez

segundo fleje de nuez

placas

flejes

pasador

palanca vinculación

como funciona una cerradura de seguridad o doble paleta